MEDIENINFORMATION

Presse-Kontakt: Bettina Kahlenberg, Beck+Heun GmbH, Reinhold-Beck-Straße 2, 35794 Mengerskirchen, E-Mail: bettina.kahlenberg@beck-heun.de, Tel.: +49 (0) 6476 9132-1703

ROKA-CO2MPACT® 2 schützt jetzt auch vor Einbrechern

Komplettsystem für die Fenstermontage von Beck+Heun hat RC3-Prüfung bestanden

Somit neben Sonnen-, Kälte-, Schall- und Feuchtigkeitsschutz auch Einbruchschutz vereint in einem Produkt

9. März 2018

ROKA-CO2MPACT® 2, das Komplettsystem für die Fenstermontage von Beck+Heun, ist bereits umfassend geprüft und praxiserprobt. Nun ist eine weitere Zertifizierung dazugekommen: Ausgestattet mit zusätzlichen Sicherheitskomponenten hat ROKA-CO2MPACT® 2 die RC3-Prüfung bestanden. Das Komplettsystem erfüllt also nachweislich die Anforderungen an einbruchhemmende Einbauten nach DIN EN 1627-1630. „Somit ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Gesamtlösung für alle Schwachstellen rund um das Fenster gemacht“, ergänzt Beck+Heun Produktmanager Tim Buchholz.

ROKA-CO2MPACT® 2 vereint den Rollladen- oder Raffstorekasten inklusive Antriebstechnik und Behang, zweiteilige Führungsschienen, den Laibungs- sowie den Fensterbankanschluss in einem Korpus aus Neopor®. Aus der Zusammenführung der Einzelgewerke ergeben sich hohe Planungssicherheit sowie Zeit- und Kostenersparnis. „Die Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt und durch die umlaufende Neopor®-Dämmung praktisch wie aus einem Guss. Somit werden bestmögliche Dämmwerte, absolute Dichtigkeit und höchster Schallschutz erzielt“, so Buchholz.

Die Zahlen sprechen für sich: Beim Schallschutz erreicht ROKA-CO2MPACT® 2 RC3 Rw-Werte von 48 bis 50 Dezibel gemäß DIN EN 10140-2 und DIN EN ISO 717-1. Auch bei der Wärmedämmung schneidet das RC3-geprüfte Komplettsystem überdurchschnittlich gut ab: Es erzielt im Laibungsbereich Minus-Psi-Werte von bis zu -0,030 (W/mK) gemäß DIN EN ISO 1022-2 in Verbindung mit DIN EN ISO 10077-2. Im Fensterbankbereich sind es sogar -0,07 (W/mK). Darüber hinaus sorgen die integrierten Dichtebenen für einen planungssicheren Einbau der Fenster unter optimierten Bedingungen. Durch die Minimierung der Wärmebrücken, insbesondere im Fensterbereich, können erhebliche Verbesserungen bei den Hüllflächen erzielt werden. In der Regel reichen diese für ein höheres Energielevel, wodurch höhere KfW-Förderungen und die Einstufung als Niedrigenergiehaus möglich werden.

Entsprechend den Anforderungen der RC3-Prüfung hat ROKA-CO2MPACT® 2 einem normgerechten Einbruchsversuch mit fest definierten Werkzeugen über einen Zeitraum von fünf Minuten standgehalten. Gemäß einer vom Deutschen Forum für Kriminalprävention in Auftrag gegebenen Studie lassen die meisten Einbrecher bereits nach zwei bis fünf Minuten von ihrem Vorhaben ab. Mit dem Schutz vor Einbrechern wird aber nicht nur dem erhöhten Sicherheitsanspruch vieler Eigenheimbesitzer genüge getan. Dass ROKA-CO2MPACT® 2 nun auch den Anforderungen der Widerstandsklasse RC3 nach DIN EN 1627-1630 entspricht, erhöht die Chance auf eine KfW-Förderung zusätzlich. Bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau gilt bereits die Erfüllung der niedrigeren Widerstandsklasse RC2 als förderfähig. Somit verringern sich die Anschaffungskosten für ROKA-CO2MPACT® 2, amortisieren sich schneller und das Komplettsystem wird durch die Einsparung von Energiekosten früher zu einer gewinnbringenden Investition.

Weiterführende Links

Auf der Internetpräsenz von Beck+Heun steht ein Video der RC3-Prüfung von ROKA-CO2MPACT® 2 bereit: www.beck-heun.de/service/video/rc3-einbruchtest/

Bild 1: Für den einfachen Transport auch besonders großer Elemente wird ROKA-CO2MPACT® 2 in vier Einzelteilen geliefert und an der dafür vorgesehenen Mauerwerksöffnung zusammengesteckt (Quelle: Beck+Heun).

Bild 2: QR-Code zum Video (Quelle: Beck+Heun).

Mehr zu ROKA-CO2MPACT® 2 RC3 über:

Beck+Heun GmbH

Tel.:	+49 (0) 6476 9132-0

Fax:	+49 (0) 6476 9132-1052

E-Mail:	info@beck-heun.de

Web:	www.beck-heun.de

# # #

Über Beck+Heun

Seit ihrer Gründung im Jahre 1962 hat sich die Beck+Heun GmbH zum führenden Innovator in den Bereichen Rollladenkasten- und Beschattungs-Systeme sowie Sanierungsprodukte entwickelt. Neben der Zentrale in Mengerskirchen ist Beck+Heun mit zwei weiteren Niederlassungen in Altenmünster und Erfurt vertreten. Heute verfügt das Unternehmen über ein Produkt- und Leistungsportfolio, das weit über Rollladenkästen hinaus geht – Beck+Heun bietet zukunftsweisende Lösungen rund um das gesamte Fenster. Weitere Informationen finden Sie unter: www.beck-heun.de

Bei Abdruck der Pressemitteilung bitten wir freundlicherweise um die Zusendung eines Belegexemplars.

Abbildungen in druckfähiger Auflösung stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung. Sie finden sie außerdem in unserem Online-Pressebereich: http://www.beck-heun.de/presse/pressemeldungen-2018/