MEDIENINFORMATION

Presse-Kontakt: Bettina Kahlenberg, Beck+Heun GmbH, Reinhold-Beck-Straße 2, 35794 Mengerskirchen, E-Mail: bettina.kahlenberg@beck-heun.de, Tel.: +49 (0) 6476 9132-1703

STABILUM: Lastabtragung über den Rollladenkasten

Befestigungskonzepte sichern Fenster nach oben hin ab; darunter Variante zur Aufnahme von Wind- und Stoßlasten

Erhältlich für Aufsatz- und Einbaukästen in Leichtbauweise von Beck+Heun

26. März 2018

Schon die Standard-Ausführungen der Leichtbaukästen von Beck+Heun zeichnen sich durch hohe Stabilität aus, sind selbsttragend und eignen sich zur Fensterfixierung. Dafür sorgen beispielsweise in den Kastenkorpus eingeschäumte PLATINUM®-Armierungseinlagen sowie aufgebrachte Fixierungsleisten. Darüber hinaus bietet der Rollladenkastenhersteller insgesamt fünf Befestigungskonzepte für Aufsatz- und Einbaukästen an. Die STABILUM-Lösungen sichern das Fensterrahmenprofil über eine lastaufnehmende Verbindung nach oben hin ab. Sie werden auf Wunsch in die Rollladen- oder Raffstorekastensysteme des Herstellers eingearbeitet.

Die sicherste Befestigung von Fenstern in Verbindung mit einem Aufsatz- oder Einbaukasten bietet die Variante STABILUM SK. Fest mit dem Baukörper verbunden, kann die in den Kasten integrierte Stabilisierungskonsole sowohl Wind- als auch Stoßlasten abtragen. Sie erfüllt die Anforderungen der Windklasse 4 nach DIN EN 12210/12211. Was die Stoßlast betrifft, hält STABILUM SK der Klasse 5 nach DIN EN 13049:2003 (D) stand. Dies hat sich Beck+Heun vom Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert zertifizieren lassen. STABILUM SK wird entweder mit dem Baukörper verschraubt (Variante für Aufsatzkästen) oder über einen mitgelieferten 135 Grad Montagewinkel verschraubt und einbetoniert (Variante für Einbaukästen).

Das STABILUM-Sortiment beinhaltet zudem zwei weitere Befestigungslösungen speziell für Aufsatzkästen: STABILUM PUR und STABILUM DB. Wenn keine Verschraubung möglich oder gewünscht ist, eignet sich STABILUM PUR. Hierbei erfolgt die Verbindung zum Sturzbereich durch das Verschäumen der Baukörperanschlussfuge mit Hochleistungs-PUR-Schaum. Die dritte zusätzliche Befestigung für Aufsatzkästen ist STABILUM DB. Hierbei handelt es sich um eine Deckenbefestigung zur kraftschlüssigen Montage zum Fenstersturz und zur Decke. Diese Standard-Lösung wird grundsätzlich bei allen geteilten Elementen der Aufsatzkastenserie ROKA-TOP® 2 von Beck+Heun eingearbeitet. Da die Lasten am Teilungsbrett nun auf den Baukörper übertragen werden, trägt STABILUM DB zur Entlastung des Fensters bei.

Auch für Einbaukästen sind, neben der hochwertigen STABILUM SK Stabilisierungskonsole, zwei weitere Varianten erhältlich: STABILUM NB und der Verstärkungswinkel. STABILUM NB ist eine vereinfachte Lösung zur Blendrahmenstabilisierung. Die STABILUM NB-Bügel werden werkseitig verbaut. Auf der Baustelle müssen lediglich die mitgelieferten Montagewinkel verschraubt und einbetoniert werden. Durch das Einbetonieren leitet der Bügel auftretende Kräfte sicher ab. Wenn lediglich eine zusätzliche Befestigung am Mauerwerk gewünscht ist, ohne dabei spezielle Anforderungen erfüllen zu müssen, kann der Verstärkungswinkel zum Einsatz kommen. Dieser dient allerdings nicht der statischen Lastabtragung.

Bild 1: STABILUM SK, Stabilisierungskonsole für Aufsatz- und Einbaukästen.

Bild 2: STABILUM PUR, Hochleistungs-PUR-Schaum für Aufsatzkästen.

Bild 3: STABILUM DB, Deckenbefestigung für Aufsatzkästen.

Bild 4: STABILUM NB, Bügel für Einbaukästen.

Bild 5: Verstärkungswinkel für Einbaukästen.

Text und Bilder: Beck+Heun

Mehr zu STABILUM über:

Beck+Heun GmbH

Tel.:	+49 (0) 6476 9132-0

Fax:	+49 (0) 6476 9132-1052

E-Mail:	info@beck-heun.de

Web:	www.beck-heun.de

# # #

Über Beck+Heun

Seit ihrer Gründung im Jahre 1962 hat sich die Beck+Heun GmbH zum führenden Innovator in den Bereichen Rollladenkasten- und Beschattungs-Systeme sowie Sanierungsprodukte entwickelt. Neben der Zentrale in Mengerskirchen ist Beck+Heun mit zwei weiteren Niederlassungen in Altenmünster und Erfurt vertreten. Heute verfügt das Unternehmen über ein Produkt- und Leistungsportfolio, das weit über Rollladenkästen hinaus geht – Beck+Heun bietet zukunftsweisende Lösungen rund um das gesamte Fenster. Weitere Informationen finden Sie unter: www.beck-heun.de

Bei Abdruck der Pressemitteilung bitten wir freundlicherweise um die Zusendung eines Belegexemplars.

Abbildungen in druckfähiger Auflösung stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung. Sie finden sie außerdem in unserem Online-Pressebereich: http://www.beck-heun.de/presse/pressemeldungen-2018/