MEDIENINFORMATION

Presse-Kontakt: Bettina Kahlenberg, Beck+Heun GmbH, Reinhold-Beck-Straße 2, 35794 Mengerskirchen, E-Mail: bettina.kahlenberg@beck-heun.de, Tel.: +49 (0) 6476 9132-1703

Bild 1: Die zwei Varianten des Neopor®-Aufsatzkastens ROKA-TOP® NEOLINE 2 RG mit einem lichten Innenmaß von 165 Millimetern für Fenster und 210 Millimetern für Türen.

Offen war gestern

Ein Beitrag über raumseitig geschlossene Rollladenkästen

12. März 2018

Fast jeder Hersteller hat ihn mittlerweile im Programm: Der raumseitig geschlossene Rollladenkasten ist aufgrund seiner Dämmeigenschaften und unsichtbaren Integrierbarkeit beliebt. Skepsis hingegen herrscht, wenn es um Revisionsarbeiten geht. Dann stellt sich die Frage, wie man an das Innere des Kastens gelangt, wenn auf den Verschlussdeckel verzichtet wurde.

Rollladenkästen in der raumseitig geschlossenen (RG) Variante sind nahezu fugenlos konstruiert und verfügen in der Regel über mehr Dämmung. Dadurch sind die Systeme absolut luftdicht. Darüber hinaus ergeben sich Wärmedämm- und Schallschutzeigenschaften, die bei Verschlussdeckelkästen undenkbar wären. Je nach Einbausituation sind Psi-Werte (ψ) von 0,06 W/(mK)* durchaus möglich. Ebenso beachtlich sind die erreichbaren Schalldämmwerte von ≥ Rw = 42 Dezibel*.

*Am Beispiel: ROKA-TOP® NEOLINE 2 RG von Beck+Heun, lichtes Innenmaß 165 Millimeter, 365er Mauerwerk

Doch unterschreiten RG-Kästen nicht nur gültige bauphysikalische Normen, wie beispielsweise die geforderten Referenzwerte der DIN 4108 Beiblatt 2, auch optisch punkten sie. Ein weiterer Vorteil liegt nämlich in der nicht sichtbaren raumseitigen Integration. Revisionsarbeiten erfolgen über die außenliegende Öffnung. Von innen kann das System ganzflächig verputzt oder überfliest und somit der räumlichen Optik angepasst werden.

Um nachträgliche Arbeiten am RG-Kasten durchführen zu können, ist die Auswahl eines zweiteiligen Schienensystems, bestehend aus Führungs- und Basisschiene, wichtig. Denn die Führungsschiene muss demontierbar sein, damit der Panzer frei zugänglich bleibt. Sie ist mittels Schrauben gesichert und wird außen in die Basisschiene eingehakt. Die Basisschiene hingegen ist fest mit dem Fenster verbunden und kann von außen verputzt oder verblendet werden.

Ist etwas am Inneren des Kastens defekt, kann der Handwerker auf allerlei Hilfsmittel zurückgreifen. Die „Ein-Mann-Montagehilfe“ ermöglicht beispielsweise die Montage des Rollladenpanzers im Alleingang – indem sie die vorübergehende Lagerung des oftmals schweren Behangs übernimmt. Die Hände bleiben frei für die Befestigung beziehungsweise Demontage des Behangs an der Welle. Für diesen Schritt gibt es ebenfalls praktische Helfer.

Mit mehrteiligen Wellenverbindern beziehungsweise zweiteiligen Federbügeln können der Panzer und die Welle verbunden werden. Ist der Rollladenmotor defekt, vereinfachen spezielle Motorlager mit Freilauffunktion die Reparatur. Die eigentliche Motorlagerung ist drehbar und wird mittels eines ausziehbaren Fixierungsstiftes mit dem Halter verbunden.

Wer seinen Kunden raumseitig geschlossene Rollladenkastensysteme anbieten möchte, hat die Qual der Wahl: Allein Beck+Heun bietet zahlreiche Lösungen – je nach Anforderung, Mauerwerk, Wandaufbau oder Einbauweise. Beschaffen sind die ROKA-Systeme von Beck+Heun – vollständig oder kombiniert – aus Styropor®, Neopor®, Ziegel oder Porenbeton. Außerdem können Rollladen- und Fensterbauer zwischen Einzelteilen oder bereits komplett konfektionieren, vormontierten Elementen wählen – von der Welle über den Behang und die Steuerung bis hin zum kastenintegrierten wärmerückgewinnenden Lüftungssystem (AIRFOX®).

Auf der Webseite von Beck+Heun stehen Videos zum Motor-Austausch sowie zur Gurtsystem-Montage bei RG-Kästen zum Anschauen bereit:

http://www.beck-heun.de/service/video/

Ein durchdachter Aufbau, flexible Einzelkomponenten und praktisches Zubehör vereinfachen Montagearbeiten an RG-Kästen – gezeigt am Beispiel der Revision:

| Bild 2: Abrollprofil | Schritt 1: (De-)Montage des Abrollprofils Das Abrollprofil ist am Blendrahmen verschraubt und kann jederzeit abgenommen werden. Es verschließt den Raum zwischen Fenster und Rollladenpanzer. Alternativ kann hier auch ein Insektenschutzrollo eingesetzt werden. |
| --- | --- |
| Bild 3.1: Führungsschiene 1 | Schritt 2: (De-)Montage der Führungsschiene Das zweiteilige Führungsschienensystem besteht aus einer Basisschiene, die fest mit dem Fenster verbunden ist und von außen verputzt beziehungsweise verblendet werden kann. Die eigentliche Rollladen-Führungsschiene ist außen in die Basisschiene eingehakt und mittels Schrauben gesichert. Sie steht immer im „Lichten“ und darf nicht verputzt oder verblendet werden. |
| Bild 3.2: Führungsschiene 2 | Fortsetzung Schritt 2: Die Führungsschiene kann somit zu Revisionszwecken schnell und einfach aus der Basisschiene gelöst werden. Der Rollladenbehang ist nun frei zugänglich. |
| Bild 4: Ein-Mann-Montagehilfe 1 | Schritt 3: (De-)Montage des Panzers Die „Ein-Mann-Montagehilfe“ erleichtert diesen Schritt. Sie ermöglicht die Montage des Rollladenpanzers im Alleingang, indem sie die vorübergehende Lagerung des Behangs übernimmt. Die Hände bleiben frei für die Befestigung beziehungsweise Demontage des Behangs an der Welle. Die Montagehilfe wird seitlich in die Basisschienen eingehängt. Danach wird der Rollladenpanzer in die Montagehilfe eingefahren (Demontage) beziehungsweise eingelegt (Befestigung). |
| Bild 5: Verbindung mit Federbügel Bild 6: Federbügel Bild 7: Verbindung mit festem Wellenverbinder Bilder 8.1 und 8.2: Fester Wellenverbinder | Fortsetzung Schritt 3: Mehrteilige Federbügel oder feste Wellenverbinder erleichtern die Verbindung von Behang und Welle. Sie werden an der Welle befestigt, so lange der Rollladenkasten noch frei zugänglich ist. Anschließend wird der Panzer mit Hilfe des Verbindungsstückes aufgehängt. Dreiteilige Federbügel: Preisgünstig und anwenderfreundlich. Eignet sich jedoch nicht für die Verwendung beim Einsatz von Motoren mit automatischer Endlagenabschaltung. Feste Wellenverbinder: Insbesondere für Motoren mit automatischer Endlagenabschaltung geeignet. Sie sind in verschiedenen Längen erhältlich. |
| Bild 9: Motoren-Sonderlager | Weiteres Zubehör: Motorlager mit Freilauffunktion vereinfachen die Demontage eines defekten Rollladenmotors. Die eigentliche Motorlagerung ist drehbar und wird mittels eines ausziehbaren Fixierungsstiftes mit dem Halter verbunden. Die Motorlager sind bei Motorenherstellern erhältlich. |

Text und Bilder: Beck+Heun.

Mehr zu RG-Kästen und spezielles Zubehör über:

Beck+Heun GmbH

Tel.:	+49 (0) 6476 9132-0

Fax:	+49 (0) 6476 9132-1052

E-Mail:	info@beck-heun.de

Web:	www.beck-heun.de

# # #

Über Beck+Heun

Seit ihrer Gründung im Jahre 1962 hat sich die Beck+Heun GmbH zum führenden Innovator in den Bereichen Rollladenkasten- und Beschattungs-Systeme sowie Sanierungsprodukte entwickelt. Neben der Zentrale in Mengerskirchen ist Beck+Heun mit zwei weiteren Niederlassungen in Altenmünster und Erfurt vertreten. Heute verfügt das Unternehmen über ein Produkt- und Leistungsportfolio, das weit über Rollladenkästen hinaus geht – Beck+Heun bietet zukunftsweisende Lösungen rund um das gesamte Fenster. Weitere Informationen finden Sie unter: www.beck-heun.de

Bei Abdruck der Pressemitteilung bitten wir freundlicherweise um die Zusendung eines Belegexemplars.

Abbildungen in druckfähiger Auflösung stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung. Sie finden sie außerdem in unserem Online-Pressebereich: http://www.beck-heun.de/presse/pressemeldungen-2018/