MEDIENINFORMATION

Presse-Kontakt: Bettina Kahlenberg, Beck+Heun GmbH, Reinhold-Beck-Straße 2, 35794 Mengerskirchen, E-Mail: bettina.kahlenberg@beck-heun.de, Tel.: +49 (0) 6476 9132-1703

Bild: ROKA-LITH NEOLINE RG – raumseitig geschlossener Massivbau-Rollladenkasten mit Neopor®-Korpus, Ziegelblenden und thermischer Trennung.

Offen war gestern

Ein Beitrag über raumseitig geschlossene Rollladenkästen

12. März 2018

Fast jeder Hersteller hat ihn mittlerweile im Programm: Der raumseitig geschlossene Rollladenkasten ist aufgrund seiner Dämmeigenschaften und unsichtbaren Integrierbarkeit beliebt. Skepsis hingegen herrscht, wenn es um Revisionsarbeiten geht. Dann stellt sich die Frage, wie man an das Innere des Kastens gelangt, wenn auf den Verschlussdeckel verzichtet wurde.

Rollladenkästen in der raumseitig geschlossenen (RG) Variante sind nahezu fugenlos konstruiert und verfügen in der Regel über mehr Dämmung. Dadurch sind die Systeme absolut luftdicht. Darüber hinaus ergeben sich Wärmedämm- und Schallschutzeigenschaften, die bei Verschlussdeckelkästen undenkbar wären. Je nach Einbausituation sind Psi-Werte (ψ) von 0,08 W/(mK)* durchaus möglich. Ebenso beachtlich sind die erreichbaren Schalldämmwerte von ≥ Rw = 43 Dezibel*.

*Am Beispiel: ROKA-LITH NEOLINE RG von Beck+Heun, lichtes Innenmaß 165 Millimeter (für Fenster), 365er Mauerwerk

Doch unterschreiten RG-Kästen nicht nur gültige bauphysikalische Normen, wie beispielsweise die geforderten Referenzwerte der DIN 4108 Beiblatt 2, auch optisch punkten sie. Ein weiterer Vorteil liegt nämlich in der nicht sichtbaren raumseitigen Integration. Revisionsarbeiten erfolgen über die außenliegende Öffnung. Von innen kann das System ganzflächig verputzt oder überfliest und somit der räumlichen Optik angepasst werden.

Um nachträgliche Arbeiten am RG-Kasten durchführen zu können, ist die Auswahl eines zweiteiligen Schienensystems, bestehend aus Führungs- und Basisschiene, wichtig. Denn die Führungsschiene muss demontierbar sein, damit der Panzer frei zugänglich bleibt. Sie ist mittels Schrauben gesichert und wird außen in die Basisschiene eingehakt. Die Basisschiene hingegen ist fest mit dem Fenster verbunden und kann von außen verputzt oder verblendet werden.

Ist etwas am Inneren des Kastens defekt, kann der Handwerker auf allerlei Hilfsmittel zurückgreifen. Die „Ein-Mann-Montagehilfe“ ermöglicht beispielsweise die Montage des Rollladenpanzers im Alleingang – indem sie die vorübergehende Lagerung des oftmals schweren Behangs übernimmt. Die Hände bleiben frei für die Befestigung beziehungsweise Demontage des Behangs an der Welle. Für diesen Schritt gibt es ebenfalls praktische Helfer.

Mit mehrteiligen Wellenverbindern beziehungsweise zweiteiligen Federbügeln können der Panzer und die Welle verbunden werden. Ist der Rollladenmotor defekt, machen spezielle Motorlager mit Freilauffunktion die Reparatur einfacher. Die eigentliche Motorlagerung ist drehbar und wird mittels eines ausziehbaren Fixierungsstiftes mit dem Halter verbunden.

Wer seinen Kunden raumseitig geschlossene Rollladenkastensysteme anbieten möchte, hat die Qual der Wahl. Allein Beck+Heun bietet zahlreiche Lösungen – je nach Anforderung, Mauerwerk, Wandaufbau oder Einbauweise. Beschaffen sind sie – vollständig oder kombiniert – aus Styropor®, Neopor®, Ziegel oder Porenbeton. Die RG-Systeme des Rollladenkastenherstellers aus Mengerskirchen sind darüber hinaus leer, teilausgestattet oder mit komplettem Ausstattungspaket erhältlich.

Text und Bild: Beck+Heun.

Mehr zu RG-Kästen und deren spezielles Zubehör:

Beck+Heun GmbH

Tel.:	+49 (0) 6476 9132-0

Fax:	+49 (0) 6476 9132-1052

E-Mail:	info@beck-heun.de

Web:	www.beck-heun.de

# # #

Über Beck+Heun

Seit ihrer Gründung im Jahre 1962 hat sich die Beck+Heun GmbH zum führenden Innovator in den Bereichen Rollladenkasten- und Beschattungs-Systeme sowie Sanierungsprodukte entwickelt. Neben der Zentrale in Mengerskirchen ist Beck+Heun mit zwei weiteren Niederlassungen in Altenmünster und Erfurt vertreten. Heute verfügt das Unternehmen über ein Produkt- und Leistungsportfolio, das weit über Rollladenkästen hinaus geht – Beck+Heun bietet zukunftsweisende Lösungen rund um das gesamte Fenster. Weitere Informationen finden Sie unter: www.beck-heun.de

Bei Abdruck der Pressemitteilung bitten wir freundlicherweise um die Zusendung eines Belegexemplars.

Abbildungen in druckfähiger Auflösung stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung. Sie finden sie außerdem in unserem Online-Pressebereich: http://www.beck-heun.de/presse/pressemeldungen-2018/