MEDIENINFORMATION

Presse-Kontakt: Bettina Kahlenberg, Beck+Heun GmbH, Reinhold-Beck-Straße 2, 35794 Mengerskirchen, E-Mail: bettina.kahlenberg@beck-heun.de, Tel.: +49 (0) 6476 9132-1703

Beck+Heun verarbeitet neuen Hochleistungs-Dämmstoff

PHENOPOR® brennt, qualmt sowie tropft nicht und erreicht Wärmeleitfähigkeit bis Lambda (λ) = 0,028 W/(mK)

Ab Juni 2018 auf Wunsch in ausgewählten Rollladen- und Raffstorekästen sowie Neubau- und Sanierungsprodukten verarbeitet

1. Juni 2018

Ein neuer Hochleistungs-Dämmstoff hält Einzug in die Fertigung von Beck+Heun: PHENOPOR® zeichnet sich durch eine starke Dämmleistung und ein ausgezeichnetes Brandverhalten aus. Damit sorgt der Hersteller für die energetischen und brandschutztechnischen Anforderungen der Zukunft vor. PHENOPOR® wird in ausgewählten Beschattungs- und Dämmprodukten verarbeitet – auf Anfrage ab Juni 2018.

Je nach Raumgewicht von 40 bis 80 Kilogramm pro Kubikmeter (kg/m³) erreicht der Phenolharzschaum eine Wärmeleitfähigkeit von Lambda (λ) = 0,024 bis 0,028 Watt pro Meter mal Kelvin [W/(mK)]. Darüber hinaus brennt, qualmt und tropft PHENOPOR® nicht. Kommt es zum Brand, wirkt die oberste PHENOPOR®-Schicht wie ein Hitzeschild. Durch die enorme Hitze carbonisiert sie und bildet somit eine Schutzschicht. Der Rollladen- oder Raffstorekasten bleibt intakt.

PHENOPOR® wird sowohl im Leicht- als auch im Massivbau zum Einsatz kommen: Ausgewählte Rollladenkästen der Serien ROKA-THERM® 2 und ROKA-TOP® 2 sowie Raffstorekästen der Serien ROKA-SHADOW® und ROKA-TOP® SHADOW können ab Juni vollständig aus PHENOPOR® gefertigt werden. Die massiven Ziegelkästen der Marke ROKA-LITH (SHADOW) werden mit PHENOPOR®-Dämmkeil erhältlich sein.

Auch in weiteren Bereichen rund um das Fenster wird der Hochleistungs-Dämmstoff verarbeitet werden. Beispiele hierfür sind ausgewählte Schalungssysteme, Formteile für Ziegelkästen, Dämmplatten sowie das Fensterlaibungs-Dämmprofil RENO-THERM. Beck+Heun beabsichtigt, die Verarbeitung von PHENOPOR® sukzessive auf weitere Produkte auszudehnen. Dabei richtet sich der Hersteller vor allem nach Kundenwünschen.

Weiterführende Links

Beck+Heun hat das Brandverhalten von PHENOPOR® selbst getestet. Das Video zum Flammtest steht auf www.phenopor.de zum Anschauen bereit.

Bild 1: Der Einbau-Rollladenkasten ROKA-THERM® 2 RG aus PHENOPOR®.

Bild 2: QR-Code zum Video.

Mehr zu PHENOPOR® über:

Beck+Heun GmbH

Tel.:	+49 (0) 6476 9132-0

Fax:	+49 (0) 6476 9132-1052

E-Mail:	info@beck-heun.de

Web:	www.beck-heun.de

Text und Abbildungen: Beck+Heun.

# # #

Über Beck+Heun

Seit ihrer Gründung im Jahre 1962 hat sich die Beck+Heun GmbH zum führenden Innovator in den Bereichen Rollladenkasten- und Beschattungs-Systeme sowie Sanierungsprodukte entwickelt. Neben der Zentrale in Mengerskirchen ist Beck+Heun mit zwei weiteren Niederlassungen in Altenmünster und Erfurt vertreten. Heute verfügt das Unternehmen über ein Produkt- und Leistungsportfolio, das weit über Rollladenkästen hinaus geht – Beck+Heun bietet zukunftsweisende Lösungen rund um das gesamte Fenster. Weitere Informationen finden Sie unter: www.beck-heun.de

Bei Abdruck der Pressemitteilung bitten wir freundlicherweise um die Zusendung eines Belegexemplars.

Abbildungen in druckfähiger Auflösung stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung. Sie finden sie außerdem in unserem Online-Pressebereich: http://www.beck-heun.de/presse/pressemeldungen-2018/