MEDIENINFORMATION

Presse-Kontakt: Bettina Kahlenberg, Beck+Heun GmbH, Reinhold-Beck-Straße 2, 35794 Mengerskirchen, E-Mail: bettina.kahlenberg@beck-heun.de, Tel.: +49 (0) 6476 9132-1703

Beck+Heun bietet Rollladenkästen mit RC 3-Zulassung

Rohbau-Einbaukasten ROKA-THERM® 2 RG RC 3 und Aufsatzkasten ROKA-TOP® 2 RG RC 3 als Branchenerste nach RC 3 einbruchhemmend eingestuft

3. Juli 2019

Als erster Hersteller bietet Beck+Heun Rollladenkästen mit der Einbruchfestigkeit bis RC 3 an. Bereits Anfang 2019 haben der Rohbau-Einbaukasten ROKA-THERM® 2 RG RC 3 sowie der Aufsatzkasten ROKA-TOP® 2 RG RC 3 die entsprechende Prüfung des ift Rosenheim erfolgreich durchlaufen. Sie erfüllen somit nachweislich die Anforderungen an einbruchhemmende Einbauten nach DIN EN 1627-1630. Die RC 3-geprüften Varianten bieten neben erhöhter Sicherheit auch die Möglichkeit, günstige KfW-Kredite für einbruchhemmende Bauweisen zu erhalten.

Die nach RC 2 und RC 3 geprüften Kästen sind bis zu einer Länge von 3.000 Millimetern zugelassen. Zusätzlich zu den üblichen Verstärkungen werden darin Stahlbügel eingeschäumt. Diese stabilisieren das Bauteil und sind in so engen Abständen im Korpus verbaut, dass die zulässigen Durchbruchgrößen unterschritten werden. Diese dürfen maximal 400 mal 250 Millimeter (Rechteck), 390 mal 200 Millimeter (Ellipse) oder 350 Millimeter (Durchmesser) betragen.

Entsprechend den Anforderungen der RC 3-Prüfung, haben die Elemente einem normgerechten Einbruchsversuch mit fest definierten Werkzeugen über einen Zeitraum von fünf Minuten standzuhalten. Bei den Rollladenkästen von Beck+Heun wurde der Einbruchsversuch nach über sechs Minuten erfolglos abgebrochen. Weiterhin gehört zu den Prüfungen nach RC 3 unter anderem ein Pendelschlagtest mit 50 Kilogramm schweren Zwillingsreifen sowie eine statische Prüfung mit 600 Kilogramm Auflast.

Dass ROKA-THERM® 2 RG RC 3 und ROKA-TOP® 2 RG RC 3 nun den Anforderungen der Widerstandsklasse RC 3 nach DIN EN 1627-1630 entsprechen, erhöht die Chance auf eine KfW-Förderung. Bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau gilt bereits die Erfüllung der niedrigeren Widerstandsklasse RC 2 als förderfähig. Kombiniert mit beliebigen RC 3-Fenstern, entstehen somit nicht nur besonders sichere Konstruktionen, die Mehrkosten dafür gleichen sich durch die Förderung weitestgehend aus.

Bild: Wie alle Rollladenkästen der Serien ROKA-THERM® 2 RG und ROKA-TOP® 2 RG bestehen auch die RC 3-Varianten aus hochdämmendem EPS-Hartschaum, verfügen über einen Dämmkeil aus Neopor® und sind raumseitig geschlossen.

Text und Abbildungen: Beck+Heun.

Über Beck+Heun

Seit ihrer Gründung im Jahre 1962 hat sich die Beck+Heun GmbH zum führenden Innovator in den Bereichen Rollladenkasten- und Beschattungs-Systeme sowie Sanierungsprodukte entwickelt. Neben der Zentrale in Mengerskirchen ist Beck+Heun mit zwei weiteren Niederlassungen in Altenmünster und Erfurt vertreten. Heute verfügt das Unternehmen über ein Produkt- und Leistungsportfolio, das weit über Rollladenkästen hinaus geht – Beck+Heun bietet zukunftsweisende Lösungen rund um das gesamte Fenster. Weitere Informationen finden Sie unter: www.beck-heun.de

Bei Abdruck der Pressemitteilung bitten wir freundlicherweise um die Zusendung eines Belegexemplars.

Eine Abbildung in druckfähiger Auflösung stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung.